Техническое задание на выполнение работ

по установке в ТП-10/0,4 кВ ШУО с автоматизированной системой управления

  - Общие требования

    - Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

- Требования к месту выполнения работ: Республика Хакасия г. Абакан.

- Требования к срокам выполнения работ: в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора;

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам: Работы выполнить с учетом требований СНиП 11-01-95 в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации, ПУЭ (действующее издание), ПТЭ (действующее издание).

- Требования по оформлению необходимых разрешений и документов: в соответствии с требованиями нормативно – технической документацией.

- Требования к применяемым строительным материалам, оборудованию, соответствие ГОСТ, ТУ.

  - Требования к выполнению работ

Виды, объемы выполняемых работ

- В ТП – 10/0,4 кВ выполнить монтаж ШУО с автоматизированной системой управления в количестве 17 шт.

- ШУО с автоматизированной системой управления укомплектовать:

2.1- Аппаратами защиты линии УО;

2.2- Аппаратами управления УО;

2.3- Прибор учета электроэнергии соответствующего типа;

2.4- БУР – 16;

2.5- Антенной для передачи данных.

Материалы и оборудование

| Обозначение | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материалы Заказчика |
|  | Блок управления реле БУР-16 | шт | 17 |
| Материалы Подрядчика |
|  | DIN- рейка 1,0 м | шт. | 17 |
| ГОСТ Р50345-99 | Выключатель автоматический ВА47-100 1п 40А | шт | 33 |
| ГОСТ Р50345-99 | Выключатель автоматический ВА47-100 1п 50А | шт | 15 |
| ГОСТ Р50345-99 | Выключатель автоматический ВА47-100 1п 80А | шт | 6 |
| ГОСТ Р50345-99 | Выключатель автоматический ВА47-100 3п 100А | шт | 7 |
| ГОСТ Р50345-99 | Выключатель автоматический ВА47-100 3п 50А | шт | 5 |
| ГОСТ Р50030.3-99 | Выключатель автоматический ВА47-63 1п 16А | шт | 85 |
| ГОСТ Р50345-99 | Выключатель автоматический ВА47-100 3п 80А | шт | 5 |
| ГОСТ Р50030.3-99 | Выключатель автоматический ВА47-63 1п 6А | шт | 17 |
|  | Извещатель охранный ИО-10226-04 | шт | 17 |
|  | Кабель-канал перфорированный 25х25 | м | 34 |
|  | Колодка клеммная | шт. | 72 |
|  | Контактор модульный КМ-63 А NO (3модуля) | шт. | 54 |
|  | Наконечник ТМЛ 6-6-4 луженый (КВТ) | шт | 17 |
|  | Нулевая шина ШН 8/1 с изолятором | шт | 17 |
| ГОСТ 6323-79 | Провод с медной жилой, с ПВХ изоляцией повышенной гибкости ПВ 3х0,75 | м. | 280 |
| ГОСТ 6323-79 | Провод с медной жилой, с ПВХ изоляцией повышенной гибкости ПВ 3х16 | м. | 70 |
| ГОСТ 6323-79 | Провод с медной жилой, с ПВХ изоляцией повышенной гибкости ПВ 3х10 | м. | 120 |
|  | Саморез 4,2х16 пресшайба | шт | 700 |
| АВЛГ.411152.021ТУ | Счетчик электроэнергии Меркурий 230ART-02PQRSIDN. 10-100А | шт | 17 |
|  | Фоторезистор ФР-764 | шт | 17 |
|  | Фотореле УТФР-1М | шт | 17 |
|  | Хомут для кабеля 2,5х180 | шт | 700 |
|  | Шина соединительная 63А 1п (54мод) | шт | 108 |
|  | Шкаф управления уличным освещением | шт | 13 |
|  | Щит ЩМП 06 (500х400х170) | шт | 8 |

Место выполнения работ:

| № п/п | № ТП, № фидера | Место нахождения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ТП-60 ф.3 | ул.Энгельса в границах ул.Т.Шевченко – ул.Р.Люксембург |
| 2 | ТП-63 ф.3 | ул.Котовского в границах ул.Аскизская – ул.Таштыпская |
| 3 | ТП-698 ф.3 | ул.Толстого в границах ж/д № 138 - 162 |
| 4 | ТП-290 ф.3 | ул.Жукова в границах ж/д №76 - 96 |
| 5 | ТП-389 ф.7 | ул.Чернышевского (Школа №22) |
| 6 | ТП-180 ф.21 | ул.Щетинкина (декоративное освещение ХТИ) |
| 7 | ТП-278 ф.4 | ул.Хлебная (школа №17) |
| 8 | ТП-343 ф.13 | ул.Щетинкина (фонтан возле Палалара) |
| 9 | ТП-475 ф.4 | ул.Совхозная в границах ул.Металлистов – ул.Тургенева |
| 10 | ТП-46 ф.6 | ул.Островского, ул.Войкова, ул.Щорса |
| 11 | ТП-418 ф.25 | ул.Комарова (школа №8) |
| 12 | ТП-357 ф.6 | ул. Лермонтова (школа №14) |
| 13 | ТП-512 ф.5 | ул.Крылова в границах ул.К.Перекрещенко, 106 |
| 14 | ТП-371 ф.17 | ул.Крыова (д/сад «Жаворонок») |
| 15 | ТП-58 ф.14 | ул.Совхозная, ул.Кирова, ул.К.Маркса |
| 16 | ТП-564 ф.1 | ул.Чертыгашева в границах ул.Жукова – ул.Катанова |
| 17 | ТП-499 ф.1 | ул.Баландиной |